## Slide 1
当 PPP 用在异步传输时，使用字节填充法。
当 PPP 用在同步传输链路时，采用零比特填充法。
  同步传输：面向比特的传输，同步传输的单位是帧；同步传输收发双方始终统一、字符间传输同步无间隔。
  异步传输：面向字节的传输，异步传输的单位是字符；异步传输效率低，高速链路开销大。
透明传输问题

## Slide 2
(1) 采用较为灵活的无连接的工作方式。
不必先建立连接就可以直接发送数据。
对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。
以太网采取的 2 种重要措施
提供不可靠的交付服务
尽最大努力的交付。
对有差错帧是否需要重传则由高层来决定。
同一时间只能允许一台计算机发送
以太网采用最简单的随机接入。
使用 CSMA/CD 协议减少冲突发生的概率。

## Slide 3
(2) 发送的数据都使用曼彻斯特 (Manchester) 编码。
以太网采取了两种重要的措施
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流
差分曼彻斯特
曼彻斯特编码缺点：所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。

## Slide 4
问题2：A发送数据后，至少要在多少时间内收到数据才说明没有碰撞？
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 在 A 信号到达前发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
  以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
  具体的争用期时间 = 51.2 μs。

## Slide 5
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) ：载波监听多点接入 / 碰撞检测。
多点接入：说明这是总线型网络。许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
载波监听：即“边发送边监听”。不管在想要发送数据之前，还是在发送数据之中，每个站都必须不停地检测信道。
碰撞检测：适配器边发送数据，边检测信道上的信号电压的变化情况。电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞（或冲突）。
CSMA/CD 协议的要点

## Slide 6
指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
组成：
  （1）发送时延
  （2）传播时延
  （3）处理时延
  （4）排队时延
4. 时延 (delay 或 latency)

## Slide 7
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率。
提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。
容易产生的错误概念
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。

## Slide 8
表示从发送方发送完数据，到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间。
6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)
往返时间 RTT = 结点 A 到 B 的传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
+ 结点 B 到 A 的传播时延 tP
= 2 x 传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
结点 A
结点 B
数据
确认
tTA
tP
tP
tPQB
往返
时间
RTT
tTB
成功发送的总时延

## Slide 9
1.7.2 协议与划分层次
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
三个组成要素：
  语法：数据与控制信息的结构或格式 。
  语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  同步：事件实现顺序的详细说明。
TCP connection req.
TCP connection reply.
get plan.pdf
< plan.pdf >
网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 10
CSMA/CD 重要特性

## Slide 11
星形以太网 10BASE-T
10
BASE
—
T
速率为 10 Mbit/s
基带
双绞线

## Slide 12
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。
在以太网中定义了参数 a = 以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
参数 a 与利用率
a → 0，表示一发生碰撞就立即可以检测出来， 并立即停止发送，因而信道利用率很高。
a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。

## Slide 13
数据字段的长度与长度字段的值不一致；
帧的长度不是整数个字节；
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间。
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。
以太网不负责重传丢弃的帧。
无效的 MAC 帧

## Slide 14
网桥与以太网交换机
网桥
工作在数据链路层。
交换机
工作在数据链路层。
根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。或者转发，或者丢弃。
可明显地提高以太网的性能。
多端口的网桥。

## Slide 15
1. 以太网交换机的特点
以太网交换机
集线器
集线器
集线器
碰撞域
碰撞域
碰撞域
以太网交换机的每个接口都是一个碰撞域

## Slide 16
半双工时采用 CSMA/CD，必须进行碰撞检测。
为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，增加了 2 个功能：
载波延伸 (carrier extension)
分组突发 (packet bursting)
半双工方式工作的吉比特以太网
注意：全双工方式工作的吉比特以太网不使用载波延伸和分组突发。

## Slide 17
虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责

## Slide 18
4.2.2 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前
IP 数据报由首部和数据两部分组成
首
部

## Slide 19
【例4-1】 IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
1479
数据报片 1
首部 1
字节 0
偏移 = 1480/8 = 185
1480
2959
首部 2
数据报片 2
偏移 = 2960/8 = 370
2960
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1480
2960
字节 0
MF=1
MF=1
MF=0
DF=0

## Slide 20
网络层基本功能：
支持多跳寻路将IP数据报送达目的端：目的IP地址
表明发送端身份：源IP地址
根据IP头部协议类型，提交给不同上层协议处理：协议
其他相关问题
数据报长度大于传输链路的MTU问题，通过分片机制解决：标识、标志、片偏移
防止循环转发浪费网络资源（路由错误、设备故障…），通过条数限制解决：生存时间TTL
IP报头错误导致无效传输，通过首部校验机制解决：首部校验和
IP协议功能及报头字段总结

## Slide 21
IP 地址采用 2 级结构
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}
2 级结构
2 个字段：网络号和主机号
网络号的位数 n 是多少？
32 位
网络号
( net-id)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位
IP地址在整个互联网范围内是唯一的。
IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机
Notes: 早期采用2级结构：网络号+主机号

## Slide 22
2. 分类的 IP 地址
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
单播地址
Notes: A B C D类地址，最常用C类地址。
注意缺点：利用率不高

## Slide 23
网络地址 = (二进制的 IP 地址) AND (地址掩码)
(a) 点分十进制 IP 地址
128 . 14 .
35 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(c) 地址掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
(d) IP 地址与地址掩码按位 AND
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(e) 网络地址（点分十进制）
128 . 14 .
32 . 0
(b) 二进制 IP 地址
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
【例】已知 IP 地址是 128.14.35.7/20。求网络地址。
Notes: 必须掌握这个计算。

## Slide 24
可在全双工方式下工作而无冲突发生。
在全双工方式下工作时，不使用 CSMA/CD 协议。
使用 IEEE 802.3 协议规定的 MAC 帧格式。
保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 米。
帧间时间间隔从原来的 9.6 s 改为现在的 0.96 s。
100BASE-T 以太网的特点

## Slide 25
4.2.3 IP 地址与 MAC 地址
IP 地址
虚拟地址、软件地址、逻辑地址。
MAC 地址
固化在网卡上的 ROM 中。
硬件地址、物理地址。
数据链路层使用。
网络层和以上各层使用。
放在 IP 数据报的首部。
放在 MAC 帧的首部。

## Slide 26
ARP 高速缓存 (ARP cache)
ARP 高速缓存 (ARP cache)：
  存放 IP 地址到 MAC 地址的映射表。
  映射表动态更新（新增或超时删除）。
< IP 地址；MAC 地址；生存时间 (Age)；类型等 >
IP 地址 | MAC 地址 | 生存时间 (Age) | 类型 | 其他
10.4.9.2 | 0030.7131.abfc | 00:08:55 | Dynamic | 
10.4.9.1 | 0000.0c07.ac24 | 00:02:55 | Dynamic | 
10.4.9.99 | 0007.ebea.44d0 | 00:06:12 | Dynamic | 
超过生存时间的项目都从高速缓存中删除，以适应网络适配器变化。
映射表

## Slide 27
ICMP (Internet Control Message Protocol) 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
ICMP 是互联网的标准协议。
但 ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
4.4 网际控制报文协议 ICMP
网络接口层
运输层
应用层
网络层
（网际层）
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
TCP, UDP
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
IG MP

## Slide 28
对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。
不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

## Slide 29
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
下一个首部(next header)—— 8 位。相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。用来指示IPv6头部之后紧跟的是哪种类型的头部，无论是另一个扩展头部还是上层协议（如TCP、UDP等）的头部

## Slide 31
在 IPv6 中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4  1038 。
使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation, 简写为 colon hex)： 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
冒号十六进制记法
104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255
点分十进制数记法：
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:960A:FFFF
冒号十六进制记法：
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
冒号十六进制记法：
两个技术：零压缩，点分十进制记法的后缀。
8
8
8
8

## Slide 32
零压缩 (zero compression)：一串连续的零可以用一对冒号取代。
零压缩
FF05:0:0:0:0:0:0:B3
FF05::B3
注意：在任一地址中，只能使用一次零压缩。
可压缩为：
0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
::128.10.2.1
1080:0:0:0:8:800:200C:417A
FF01:0:0:0:0:0:0:101（多播地址）
0:0:0:0:0:0:0:1（环回地址）
0:0:0:0:0:0:0:0（未指明地址）
1080::8:800:200C:417A
FF01::101
::1
::

## Slide 33
4.5.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡
方法：逐步演进，向后兼容。
向后兼容：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
两种过渡策略：
使用双协议栈
使用隧道技术

## Slide 34
使用 CIDR 时，在查找转发表时可能会得到不止一个匹配结果。
最长前缀匹配 (longest-prefix matching) 原则：选择前缀最长的一个作为匹配的前缀。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
把前缀最长的排在转发表的第 1 行。
4.3.2 最长前缀匹配

## Slide 35
差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。
各层完成的主要功能

## Slide 36
1.7.3 具有五层协议的体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 37
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：实现比特（0 或 1）的传输。
确定连接电缆的插头应当有多少根引脚，以及各引脚应如何连接。
注意：传递信息所利用的一些物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面。
各层的主要功能

## Slide 38
主要任务：确定与传输媒体的接口的一些特性。4 个特性：
  机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
  电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围、传输速率等。
  功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
  过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
物理层的主要任务

## Slide 39
最重要的一个性能指标。
指的是数据的传送速率，也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)，指理想状态下，一定时间内网络信道能通过的最大数据量。
单位：bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。
例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。
1. 速率
千 = K = 210 = 1024，兆 = M = 220 = 1024 K，吉 = G = 230 = 1024 M
1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit）
1Kbit/s = 103bit/s 1Mbit/s = 106bit/s 1Gbit/s = 109bit/s

## Slide 40
实际上信道不是理想的
噪声存在与所有电子设备和通信信道中
信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：
例如：当 S/N =10 时，信噪比为10dB，而当 S/N =1000 时，信噪比为30dB。
(2) 信噪比
信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)

## Slide 41
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
香农公式
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
其中：
W 信道的带宽 (Hz)；
S 为信道内所传信号的平均功率；
N 为信道内部的高斯噪声功率。
香农公式表明：信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
香农公式的意义在于：只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

## Slide 42
具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
码间串扰：接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限。
(1) 信道能够通过的频率范围
码元传输的最高速率 = 2W （码元/秒）
在带宽为 W (Hz) 的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 2W (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
奈氏准则：

## Slide 43
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。
分组交换的优点